## Slide 1: 졸음운전 방지 프로젝트 기말 최종발표
5조 2019330016 문성민, 2017330072 박상욱,
2016330055 이희범

## Slide 2: 목차
핵심 기술 내용
Face Detection : The Viola Jones Algorithm 논문
설계 사항 활용
구현 과정의 합리성
데이터 분석
구현 완성도
완성도
문제 정의 및 해결
성능 평가

## Slide 3: 1. 핵심 기술 내용
PyCharm 개발환경의 OpenCV, dlib을 기반한 영상 처리 신호 기술 사용.
EAR 알고리즘의 수식을 이용하여 EAR값을 측정.
측정값을 기준으로 졸음 판단.
졸음으로 판단 시 경보음 울림.

## Slide 4: 2. Viola Jones Algorithm (2001)
Haar feature
(2) Ada boost
(3) Cascading

## Slide 5: (1) Haar feature
명암을 이용해 패턴을 구하는 법.
밝은 영역과 어두운 영역에 속한 픽셀값의 평균의 차이를 구하고 그 차이가 임계값을 넘게 될 때 Haar feature가 나타남.
장점
-특정 영역에 대한 덧셈 연산만 진행하기 때문에 매우 고속으로 처리 가능
단점
노이즈에 약하기 때문에 원하지 않는 부분까지 검출
단점 보완을 위해 Integral image를 사용.

## Slide 6: (2) Adaboost
예측 성능이 낮은 약한 분류기들을 조합하여 최종적으로 조금 더 성능이 좋은 강한 분류기 하나를 만드는 것.
H(x) : 최종 강한 분류기
h : 약한 분류기
α : 약한 분류기의 가중치
t : 반복 횟수

## Slide 7: (3) Cascading
여러 단계를 거치면서 특정 객체로 검출하는 개수를 줄여나가고, 계산 시간을 줄이는 방법.
분류기 하나하나를 거칠 때 마다 검출에 쓰이는 영역이 줄어들기 때문에 계산량이 줄고 속도가 빨라짐.

## Slide 8: 3. 설계 사항 활용 (1) flow chart
Start
실시간 동영상 감지
얼굴 감지
얼굴에서 눈 감지
눈의 가로 세로 비율 계산
OpenCV, dlib
OpenCV, dlib
얼굴이 발견 되었는가?
눈이 발견 되었는가?
EAR threshold<1.13
경보음
End
EAR threshold time<=0 for t>2s
YES
NO
YES
YES
NO
NO
YES
NO
운전대 진동
2초 이상 울렸는가?
YES

## Slide 9: (2) 시스템 블록도
PC환경
카메라 모듈
OpenCV, dlib
깜빡임 감지
Excel
데이터 분석
경보음
실시간 영상 재생
분석
눈 초점 감지
실시간 EAR값 측정
실시간 BLINK측정
분류성능평가지표 이용해 예측 계산
수치들을 그래프화 하기
졸음 분석 및 평가

## Slide 10: 4. 구현 과정의 합리성
유클리드 거리 함수를 이용.
눈의 점과 점 사이의 거리를 계산하여 EAR 값을 반환.

## Slide 11: 구현 과정의 합리성
실시간 영상 출력.
데이터 파일을 기반으로, dlib의 HOG 특성 사용 -> 기본 얼굴 검출

## Slide 12: 구현 과정의 합리성
실시간 영상을 읽은 후 Grayscale을 이용하여 얼굴 전체 및 눈 부분을 컬러를 회색으로 변환.
변환 이유
- 컬러로 얼굴을 검출하려면 컴퓨터가
RGB = 255x255x255 = 16581374
정도의 많은 계산을 해야하지만 Grayscale은 1차원인 0~255만 따지게 되므로 연산량이 대폭 감소함.

## Slide 13: 구현 과정의 합리성
‘왼쪽 눈’을 나타내는 숫자 36~42를 x,y 로 표현한 후, 컬러 라인으로 그려 눈 검출을 실시간으로 확인.

## Slide 14: 구현 과정의 합리성
‘오른쪽 눈’을 나타내는 숫자 42~48를 x,y 로 표현한후 컬러 라인으로 그려 눈 검출을 실시간으로 확인

## Slide 15: 구현 과정의 합리성
임계 값으로 설정한 값이 EAR 값보다 크게 나오게 될 시 COUNTER로 눈 깜빡임 개수를 측정.
EAR값이 2초 이상 지속되면 졸린 것으로 판단하고 경보음 발생.

## Slide 16
안 졸림 측정 데이터 분석
Training set 영상
Test set 영상
5. 데이터 분석

## Slide 17: 데이터 분석
Training set 영상
Test set 영상
졸림 측정 데이터 분석

## Slide 18: 데이터 분석
그래프를 통해 졸음 인식 및 정확도 분석
기계학습 -> 분류성능평가지표 이용
True Positive = 실제 True인 정답을 True라고 예측 (정답)
True Negative = 실제 False인 정답을 False라고 예측 (정답)
False Positive = 실제 False인 정답을 True라고 예측 (오답)
False Negative = 실제 True인 정답을 False라고 예측 (오답)
분석, 예측 값이 얼마나 정확한가
실제 정답을 얼마나 맞췄느냐
졸림 및 안 졸림 판단
-> 정밀도 보다 재현율 중요

## Slide 19: 데이터 분석 – 졸림X 정밀도, 재현율
Training set 영상 정밀도, 재현율
Test set 영상 정밀도 재현율

## Slide 20: 데이터 분석 – 졸림O 정밀도, 재현율
Training set 영상 정밀도, 재현율
Test set 영상 정밀도 재현율

## Slide 21: 6. 구현 완성도

## Slide 22: 7. 완성도
얼굴 인식률
-> 100회 측정 -> 모두 인식 (※얼굴 한 부분이라도 가려지면 인식 X)
졸리지 않을 때 평균 EAR값을 측정치
-Training set 평균 EAR -> 0.25 , Test set 평균 EAR -> 0.28
졸릴 때 평균 EAR값을 측정치
-Training set 평균 EAR -> 0.11 , Test set 평균 EAR -> 0.15
경보음 울리기
- EAR 값이 0.15미만으로 2초 이상 지속 시 경보음 발생
100회 측정 -> 모두 경보음 잘 울림
졸음 인식 및 데이터 분석
-Training set 평균 정밀도: 74% , 평균 재현율: 83%
-Test set 평균 정밀도: 83%, 평균 재현율: 87%

## Slide 23: 문제 정의 및 해결1
문제정의
가설
사용자의 졸음여부 관계없이, 눈을 감을 때 졸음으로 인식
임계 값 도달 시간 Start time
임계 값 벗어나는 시간 End time
End time – Start time > 2 sec
조건 성립 -> 졸음 판정
문제 해결 전

## Slide 24: 문제 정의 및 해결1
임계 값 시간 지속이 짧으면
졸음 인식 X
and
시간이 길면 졸음 인식 O
분석
문제 해결 후

## Slide 25: 문제 정의 및 해결2
문제정의
가설
사용자의 졸음 여부 관계없이 눈을 감으면 경보음 울림
임계 값 도달 시간 Start time
임계 값 벗어나는 시간 end time
End time – start time > 2 sec
조건 성립 -> 경보음 울림
문제 해결 전

## Slide 26: 문제 정의 및 해결2
임계 값 시간 지속이 짧으면
경보음 울림 X
and
시간이 길면 경보음 울림 O
분석
문제 해결 후

## Slide 27: 문제 정의 및 해결3
문제정의
가설
그래프 분포의 위치, 데이터 개수로 졸음 정도 분석 및 확인 어려움
수치들의 평균값을 선으로 표시
‘분류성능평가지표’ 이용
졸음 여부 정확도 수치화
정밀 분석 가능
그래프 분포 위치를 통한 대략적 예측
Chart: Sleepy Video6 (freind) EAR
아래쪽에 분포
‘졸림’
위쪽에 분포
‘졸리지 않음’
Chart: Non Sleepy Video5 (act1) EAR

## Slide 28: 문제 정의 및 해결3
분포 위치 만으로 판단 못하는 경우
데이터 값(개수)이 애매하게 나와 판단 못하는 경우
정확도 분석 및 졸음여부 판단 가능
분석
‘분류성능평가지표’를 통한 예측 및
졸음 측정
Chart: Non Sleepy Video7 (act3) EAR
Chart: Sleepy Video1 (mom) EAR

## Slide 29: 9. 성능 평가
사용자의 얼굴과 눈을 한 번에 감지 할 수 있는가?
잘 감지 한다.
감지가 될 때 EAR값 모니터링이 잘 이루어지는가?
잘 감지 된다.
EAR값이 정상적으로 측정 된다.

## Slide 30
사용자가 졸음을 인식 할 수 있도록 경보가 잘 울리는가?
-> 임계 값 수치의 지속시간 조건에 맞춰 경보음이 울리고 끄는 기능을 구현 하였으므로 경보음이 잘 울리고 잘 꺼짐.
(경보음 소리가 작게 울리면 사용자가 소리를 못들을 수 있어 소리를 크게 해야 함.)
다른 사람들이 사용할 때 졸음 인식이 잘 되는가?
-> 대부분 사람들의 EAR 수치 값이 비슷하긴 하지만, 눈이 다른 사람들에 비해 작은 사람이 사용한다면 눈이 작은만큼 EAR 수치 값이 작기 때문에 오작동이 일어날 수 있음.
정밀도, 재현율 성능이 높게 나오는가?
-> 사람들 간의 EAR 수치 값과 졸음 정도가 차이가 날수 있어서 예측정도가 모두 다르지만 Training set 영상과 Test set 영상을 분석했을 때 평균 74%~87% 사이의 인식 및 예측 값이 나옴.